## Slide 1
Montaje de un PC {
}
<Tutorial/>

## Slide 2
Componentes Necesarios
  Placa base
  Procesador
  Memoria RAM
  Tarjeta gráfica
  Almacenamiento SSD
  Fuente de alimentación
  Torre o caja ATX
  Sistema de refrigeración
  Sistema operativo

## Slide 3
Herramientas Necesarias
}
  Destornillador de estrella
  Pulsera antiestática
  Pasta térmica
  Pinzas
Preparación del Área de Trabajo
  Mesa limpia y bien iluminada
  Superficie antiestática o de madera
  Todos los componentes listos y organizados

## Slide 4
Instalación del Procesador {
Consejo: No toques los pines ni la parte inferior del procesador. Son muy sensibles.
  Retira con cuidado la placa base de su bolsa antiestática y colócala sobre su caja.
  Levanta la palanca del socket (LGA o AM4/AM5, según el procesador).
  Alinea las marcas doradas del procesador (esquina o pines) con las del socket.
  Coloca el procesador sin forzarlo; debe encajar suavemente.
  Baja la palanca con firmeza para fijarlo.
}

## Slide 5
Instalación de la Refrigeración {
Consejo: No apliques demasiada pasta térmica. Puede tener el efecto contrario.
  Coloca un pequeño punto de pasta térmica encima del procesador
  Coloca el disipador encima del procesador, alineando los anclajes.
  Atornilla en cruz para repartir la presión.
  Conecta el ventilador del disipador al conector CPU_FAN de la placa.
}

## Slide 6
Colocación de los Módulos de Memoria RAM {
Consejo: Asegúrate de que los módulos estén totalmente encajados; si no, el PC no encenderá.
  Localiza los slots de RAM en la placa
  Abre las pestañas de los slots.
  Alinea la muesca del módulo con la ranura.
  Presiona firmemente hasta que haga "clic" en ambos lados.
}

## Slide 7
Colocación de la Placa Base {
Consejo: Nunca montes la placa sin separadores metálicos, podrías provocar un cortocircuito.
  Alinea los agujeros de la placa con los separadores metálicos (standoffs).
  Usa los tornillos incluidos para fijarla. No aprietes demasiado.
  Asegúrate de que los conectores USB, audio, HDMI, etc., queden bien alineados con la torre
}

## Slide 8
Para SSD M.2:
Para SSD/HDD SATA:
  Localiza el slot M.2 en la placa base.
  Inserta el SSD en un ángulo de 30° y presiona hacia abajo.
  Atornilla para fijar.
  Colócalo en una bandeja de 2.5"/3.5".
  Fíjalo con tornillos.
  Conecta cable SATA a la placa y cable de alimentación desde la fuente.
}
Instalación del SSD/HDD {
Consejo: SSD M.2 siendo atornillado, o disco SATA conectado.

## Slide 9
Consejo: Nunca montes la placa sin separadores metálicos, podrías provocar un cortocircuito.
  Coloca la torre en posición horizontal.
  Si tu fuente es modular, selecciona y conecta los cables necesarios (24 pines, 8 pines CPU, PCIe, SATA, etc.).
  Inserta la PSU desde la parte trasera, con el ventilador hacia abajo si hay rejilla inferior.
  Atornilla a la caja con los tornillos incluidos.
  Asegúrate de que el interruptor esté apagado antes de conectarla más adelante.
Instalación de la Fuente de Alimentación {
}

## Slide 10
  Retira las tapas de expansión traseras del chasis (normalmente 2).
  Inserta la GPU en la ranura PCIe x16, empujando firmemente hasta que encaje.
  Atornilla la GPU al chasis para fijarla.
  Conecta uno o más cables PCIe de la fuente (6, 8 o 2x8 pines, según modelo).
}
Instalación de la Tarjeta Gráfica {
Consejo: Algunas gráficas grandes pueden necesitar soporte adicional para evitar que se doblen.

## Slide 11
Conexión de los Cables {
Desde la fuente de alimentación:
Cables del panel frontal:
Ventiladores
}
Cable ATX 24 pines → placa base
Cable CPU 8 pines → CPU_PWR
PCIe → GPU
SATA → discos
Power SW, Reset SW, LED HDD → conectores F_PANEL
USB 2.0 y 3.0 → headers de placa base
HD Audio → conector AUDIO
Conecta al chasis (CHA_FAN) o a controladora si hay RGB.HD Audio → conector AUDIO

## Slide 12
FASE 1
Conecta un USB booteable con Windows 10/11 o Linux (Ubuntu, Mint, etc.).
Instala el sistema en el SSD.
Entra al BIOS y selecciona el USB como primer dispositivo de arranque.
Una vez instalado, descarga e instala:
  Drivers del chipset, red y audio (desde el sitio del fabricante)
  Drivers de la GPU (NVIDIA/AMD)
FASE 2
FASE 3
FASE 4
Instalación del Sistema Operativo

## Slide 13
Conclusión {
}
Montar un PC desde cero no solo es una forma de ahorrar dinero, sino también de conocer a fondo cómo funciona tu equipo. Siguiendo los pasos adecuados y teniendo paciencia, puedes crear un ordenador potente, limpio y optimizado a tu medida.
¡Ya estás listo para disfrutar de tu nuevo PC de gama media con tarjeta gráfica!